Рекомендации главе Администрации городского округа город Бор

в целях обеспечения пожарной безопасности жилищного фонда в период подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2024 года.

С наступлением теплой погоды, как правило, происходит рост количества пожаров в частных жилых домах, дачах, садовых домиках и хозяйственных постройках граждан, в том числе по причине перехода огня на строения при сжигании мусора и сухой травы.

Проводимые органами федерального государственного пожарного надзора проверки соблюдения требований пожарной безопасности в многоквартирных домах области выявляют многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, в том числе в части содержания электрооборудования; печного отопления; очистки вентиляционных каналов; выполнения огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений; содержания подвальных помещений; обеспечения зданий водой для целей наружного пожаротушения и подъездами (проездами) для установки пожарной техники; оборудования и содержания в многоквартирных домах повышенной этажности систем автоматической противопожарной защиты, незадымляемых лестничных клеток, внутреннего противопожарного водопровода. Кроме того, не на должном уровне организовано обучение руководителей и ответственных должностных лиц жилищных организаций мерам пожарной безопасности, проведение противопожарных инструктажей с работниками жилищных организаций и квартиросъемщиками.

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов жилищного фонда в весенне-летний пожароопасный период 2024 года ОНД и ПР по г.о.г. Бор предлагает:

- Провести профилактические мероприятия с привлечением жилищных организаций в обслуживаемом фонде (проверка мест общего пользования (общего имущества) в многоквартирных жилых домах, в том числе: состояния инженерных систем и систем противопожарной защиты, содержания эвакуационных путей и выходов, ограниченности доступа в подвалы и чердаки, их содержание на предмет соблюдения противопожарных требований, наличия и исправности пожарных лестниц, ограждений по периметрам кровель, подъездов к зданиям и другое), особое внимание уделив общежитиям;

- Осуществить профилактические мероприятия (с согласия собственников) в индивидуальных и многоквартирных жилых домах в первую очередь, имеющих низкую степень огнестойкости, печное отопление, ветхую электропроводку, неисправные системы противопожарной защиты и иные признаки и характеристики повышенной пожарной опасности (обследование противопожарного состояния, разъяснение собственникам жилья основных причин пожаров, мер пожарной безопасности, предоставить рекомендации по их выполнению и т.п.);

- Провести профилактические мероприятия с гражданами, относящимися к группам риска (обследование противопожарного состояния помещений, где проживают данные граждане, разъяснение основных причин пожаров, мер пожарной безопасности, предоставление рекомендаций по их выполнению, проведение иных законных действий, направленных на предотвращение пожаров);

- Осуществить проведение противопожарной пропаганды различной формы, направленной на профилактику пожаров в жилищном фонде, в том числе о необходимости приобретения и установки в жилых помещениях автономных пожарных извещателей;

- В пределах имеющихся средств организовать выделение малоимущим гражданам материальной помощи на ремонт печей и электропроводки, эксплуатирующихся в пожароопасном состоянии (в соответствии с действующим законодательством), оборудование жилых помещений граждан автономными пожарными извещателями;

- В многоквартирных жилых домах не допускать использование лестничных клеток, а также площадок под первым маршем лестницы для размещения мастерских, кладовых и других целей (под маршем лестниц в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитов, ограждаемых несгораемыми перегородками); размещение на лестничных площадках бытовых вещей, оборудования, инвентаря и других предметов. Входы на лестничные клетки и чердаки, а также подходы к пожарному оборудованию и инвентарю не должны быть загромождены;

- В многоэтажных домах (десять этажей и выше) двери в незадымляемые лестничные клетки оборудовать автоматическими закрывателями без запорных устройств. Входы из лестничных клеток на чердак или кровлю (при бесчердачных крышах) должны отвечать установленным требованиям;

- Организовать контроль за тем, чтобы входные двери или люки (для чердачных или подвальных помещений) всегда были закрыты на замок (один комплект ключей от которого необходимо хранить у дежурного диспетчера ОДС или в комнате техника-мастера организации по обслуживанию жилищного фонда, а второй – в одной из ближайших квартир), о чем делается соответствующая надпись на двери (люке). Вход в чердачное помещение и на крышу следует разрешать только работникам организаций по обслуживанию жилищного фонда, непосредственно занятым техническим надзором и выполняющим ремонтные работы, а также работникам эксплуатационных организаций, оборудование которых расположено на крыше и в чердачном помещении;

- Своевременно (один раз в три года) проводить очистку стальных сеток на оголовках вентиляционных каналов и на входе вытяжной шахты, побелку дымовых труб, стен, потолка и внутренних поверхностей вентиляционных шахт. Использование чердачных помещений под мастерские, для сушки белья и под складские помещения не допускается.