РЕКОМЕНДАЦИИ

по подготовке образовательных организаций к эксплуатации

в условиях весенне-летнего пожароопасного периода 2024 года

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор информирует, что в период прохождения пожароопасного периода 2023 года на территории городского округа город Бор произошло 85 пожаров (АППГ – 77), в результате которых погиб 1 человек (АППГ – 3). Травмы различной степени тяжести получили 4 человека (АППГ – 1).

Основными причинами пожаров явились: в 30 случаях (25,5%) – неосторожное обращение с огнем; 22 (21 %) – нарушение правил монтажа электрооборудования; 12 (11%) – неправильное устройство или неисправность печи.

Основная доля пожаров – 20 случаев (17 % от общего количества пожаров) приходится на жилой сектор (жилые дома, надворные постройки и т.д.).

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года количество пожаров на объектах жилищного сектора увеличилось на 10 %, число погибших на пожарах людей снизилось на 33 %.

На территории округа произошло 3 лесных пожара (АППГ – 4).

В прошлом году на территории округа произошло 7 пожаров сухой травянистой растительности (снижение на 30%, АППГ – 10), а также 9 пожаров мусора (рост в 3 раза АППГ – 3).

Характерные пожары с гибелью людей, произошедшие на территории городского округа г. Бор в весенне-летний пожароопасный период 2023 года

01.07.2023 года произошел пожар в двухквартирном жилом доме, расположенном в п. Октябрьский г. Бор. Площадь пожара составила 300 м2, при разборе пожарного мусора обнаружено тело погибшей женщины 1977 года рождения, мужчина 58 лет и женщина 77 лет получили травмы различной степени тяжести. Причиной пожара послужили умышленные действия по уничтожению чужого имущества.

С наступлением теплой погоды на территории округа, как правило, происходит рост количества пожаров в частных жилых домах, дачах, садовых домиках и хозяйственных постройках граждан, в том числе по причине перехода огня на строения при сжигании мусора и сухой травянистой растительности.

Исходя из анализа происшедших пожаров на территории области, в целях обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений в весенне-летний пожароопасный период 2024 года ОНД и ПР по г.о.г. Бор предлагает:

- принять меры к выполнению распоряжения Правительства Нижегородской области от 10.08.2004 №485-р «Об обеспечении пожарной безопасности образовательных учреждений Нижегородской области»;

- организовать рассмотрение проблемных вопросов в обеспечении пожарной безопасности образовательных организаций, в том числе по их подготовке к эксплуатации в условиях весенне-летнего пожароопасного периода на заседаниях городской комиссии по ЧС и обеспечению ПБ;

- организовать рассмотрение проблемных вопросов в обеспечении пожарной безопасности объектов данной категории на заседаниях пожарно-технической комиссии управления народного образования;

- организовать проведение дополнительных профилактических мероприятий на подведомственных объектах, с проведением внеплановых инструктажей о мерах пожарной безопасности и практических тренировок по отработке действий дежурного персонала в случае возникновения пожара с эвакуацией детей из зданий, в том числе в ночное время на объектах с круглосуточным пребыванием детей;

- проанализировать состояние пожарной безопасности подведомственных объектов, принять меры по устранению имеющихся нарушений требований пожарной безопасности;

- завершить работу по выводу сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в ближайшие подразделения пожарной охраны;

- произвести ревизию электрооборудования и осветительной электросети, проверить исправность систем молниезащиты;

- организовать проведение весенней проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов, проверить наличие указателей по направлению движения к водоисточникам. Проинформировать ближайшие подразделения Государственной противопожарной службы о наличии и состоянии водоисточников;

- организовать проведение работ по очистке от горючих отходов (мусора, опавших листьев, сухой травянистой растительности) территорий учреждений, определить порядок их утилизации (вывоза);

- установить запрет на разведение костров и сжигание твердых бытовых отходов, мусора, травы на территориях учреждений;

- произвести опашку подведомственных объектов, граничащих с лесными участками и открытыми территориями (полями), покрытыми сухой растительностью;

- не осуществлять в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями складирование материалов и оборудования. Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий до границ стоянок автомобилей с разрешенной массой более 3,5 тонн должны быть не менее 10 метров;

- обеспечить исправное содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, наружным пожарным лестницам, пожарным гидрантам и водоемам;

- принять меры к обеспечению исправного состояния систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в ближайшие подразделения пожарной охраны, заключить договора на их обслуживание;

- обеспечить соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности;

- обеспечить работоспособность внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов рукавами и стволами (при наличии);

- обеспечить учреждения первичными средствами пожаротушения согласно нормам положенности и организовать их обслуживание;

- принять меры по обеспечению дежурного персонала объектов с круглосуточным и массовым пребыванием людей средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре и электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии, из расчета 1 электрофонарь и 1 средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого;

- организовать проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом, при необходимости произвести их повторную обработку;

- проверить состояние ограждений по периметрам кровель зданий, восстановить поврежденные их элементы;

- организовать контроль за качеством обучения персонала мерам пожарной безопасности, а именно организовать данную работу в строгом соответствии с требованиями приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

- в целях внедрения навыков безопасного поведения детей, а также профилактики пожаров по причине детской шалости с огнем организовать проведение конкурсов, викторин и спартакиад на противопожарную тематику;

- определить порядок действий в случае угрозы природных пожаров, пункты временного размещения, предусмотреть соответствующий транспорт для организации эвакуации, а также запас ватно-марлевых повязок для защиты органов дыхания людей;

- при введении на территории городского округа особого противопожарного режима – обеспечить выполнение соответствующих требований;

- при организации деятельности по обеспечению пожарной безопасности подведомственных объектов и территорий необходимо обратить внимание на вступившие в силу с 01 марта 2023 года изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Телефон доверия (831) 439-99-99

Официальный сайт: www.52.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор

Телефон доверия (83159) 2-43-30